Telepítési és használati utasítás

TJK 68-90-105-180-250kW

Szalmabálás Kazánokhoz

Tartalomjegyzék

1.	Műszaki ismertető3

1.1.	Műszaki leírás	3

2.	A készülék beszerelése	3

2.1 .      Beszerelési vázlat

2.2	   Tűzvédelmi előírások

3.	A készülék használata	5

3.1.	Tüzelőanyag	5

3.2.	Első begyújtás és további használat	6

3.3.	A következő begyújtás	6

4.	Karbantartás	6

5.	Üzemzavarok és azok elhárítása	7

5.1.	Nem elegendő hőleadás

5.2.	A kandalló külső felülete túlhevül, a festés elszíneződik	7

5.3.	A berakott fa nem ég rendesen, leszenesedik, füstöl	7

6.	Műszaki adatok	7

7.	Körvonalrajz és méretek	8

8.      Tartozékok

9.	Rendelhető alkatrészek	8

# Műszaki ismertető

## Műszaki leírás:

A Kazán belső lemeze 5 mm vastagságú kazán acéllemezből, A külső lemeze 3mm vastag acéllemezből készül. Az tűztér alján könnyen kiemelhető betonvas rostély van. A tűztér alatt kinyitható ajtó található, amit kinyitva könnyedén kikaparhatjuk a hamut.

A nagyméretű tűztér ajtó kilinccsel nyitható és biztonságosan zárható. Az ajtón keresztül a tüzelő berakása, a tűz kezelése és a hamu eltávolítása egyszerűen, könnyen elvégezhető. A hamutér ajtón kialakított légszabályzóval állítható a tűztér levegőellátása, ezáltal a tüzelés intenzitása igény szerint optimális szintre beállítható.

# A készülék beszerelése

A kazánt csak olyan padozatra szabad felállítani, melynek anyaga a készülék alatt és annak oldalaitól legalább 0,5 m-re nem lehet gyúlékony !

A készülék működéséhez sok levegő szükséges, ezért a helyiségbe történő levegő beáramlást nyílászárókon vagy szellőzőnyílásokon keresztül kell biztosítani. A készülékkel azonos légtérben TILOS elszívókat (pl. konyhai páraelszívó), és másik kéményes fűtőkészüléket üzemeltetni.

A beépítési helytől és a kazán füstcsőkivezetésétől kell számolni a kémény hasznos magasságát. A készülék csak szabványos, bevizsgált kéményre csatlakoztatható szabványos acéllemez füstcsővel, maximum 2 db könyök idommal. Alumínium füstcső és füstcső idomok alkalmazása TILOS !

A füstcsövek, könyökidomok legyenek megfelelően tömítve és bilincsekkel rögzítve, a cső nem lóghat be a kémény kürtőbe.

A kazánt csak szakszerűen kiépített fűtési rendszerre szabad felszerelni, oldható kötésekkel , lágyított tiszta vízzel kell feltölteni és el kell végezni a rendszer légtelenítését.

Fagyveszélyes körülmények esetében a fűtési rendszerbe legalább -15Co-ig hatásos speciális-fűtési rendszerekhez alkalmazható- fagyálló keveréket kell feltölteni!

A felszerelés és használat történhet nyitott vagy zárt fűtési körben, de mindkét esetben szabványos és megfelelő méretű tágulási tartályt, 1,5 bar-os biztonsági szelepet, légtelenítőt kell a fűtési rendszerbe beépíteni! Akár visszahűtő kört is.

A kazán és a tágulási tartály közé elzáró csapot vagy szelepet felszerelni TILOS!

A műszaki leírásban megtalálható szerelési vázlat és ajánlás nem helyettesíti a szakember által készített szerelési kiviteli tervet!

FENTIEKEN TÚLMENŐEN MINDEN SZERELÉSI MUNKÁT A SZAKMAI KÉPESÍTÉS ALAPJÁN ELVÁRHATÓ SZAKSZERŰSÉGGEL,AZ ÉRVÉNYES SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN KELL ELVÉGEZNI.

2.1 Beszerelési vázlat: (ajánlás)

## 2.2 Tűzvédelmi előírások  :

A kazánt csak nem éghető alapú padozaton szabad felállítani és használni.

A helyiségben, ahol a készüléket üzemeltetik, gyúlékony folyadék és egyéb robbanás vagy tűzveszélyes anyag nem tárolható.

TILOS a kazán üzemelése alatt a helyiségben olyan tevékenységet folytatni, amelynek során éghető gázok és gőzök keletkeznek.

A készüléket úgy kell felállítani, hogy annak közelében gyúlékony anyag ne legyen :

- előtte legalább 80 cm –re .

- mögötte és az oldalánál legalább 50 cm –re .

- a füstcső körül legalább 20 cm –re .

A begyújtást csak engedélyezett gyújtóanyaggal szabad elvégezi, a kazánban csak a gyártó által megjelölt tüzelőanyagokat szabad használni. Benzinnel, gázolajjal, petróleummal, hígítóval és egyéb robbanásveszélyes anyaggal TILOS begyújtani !

# A készülék használata

A kazán kifejezetten tűzifa és szén eltüzelésére lett kialakítva.

A készüléket csak a gyártó utasításai szerint szabad üzemeltetni! A rendellenes használatból és a biztonsági előírások elmulasztásából eredő károkért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az üzemeltetést csak felnőtt személy végezheti, gyermekek a működő tüzelőberendezés mellett csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak.

TILOS:

- A begyújtáshoz, tüzeléshez az előírástól eltérő tiltott anyagokat használni.

- A kazánt nyitott ajtóval üzemeltetni.

- A füstcsappantyút huzat szabályzásra használni vagy üzem közben zárt helyzetbe állítani.

- A másodlagos levegőadagolást teljesen elzárni.

- A működő készüléket felügyelet nélkül hagyni, vagy a felügyeletet gyermekre ill.,  cselekvő képességében korlátozott személyre bízni.

- A kiszedett hamut  gyúlékony vagy műanyag edénybe helyezni.

## Tüzelőanyag:

A tüzeléshez csak légszáraz (maximum 20% nedvességtartalmú, 1-2 éve száradó) tűzifa, ill. szén használható.

A nagyobb méretű hasábokat 2-4 részre kell hasítani, hogy az minél nagyobb felületen érintkezzen az égési levegővel.

FIGYELEM: A nyers, nem kellően száraz fa rosszul ég, erősen füstöl, kormoz és kátrányosodást okoz, ami a készüléket és a kéményt egyaránt károsítja.

## Első begyújtás és további használat:

A levegőszabályzókat teljesen nyissa ki. A tűztérbe helyezzen gyújtóst (összegyűrt papírgombóc vagy bolti alágyújtós), aprófát és 4-6 db tűzifát majd gyújtsa meg. Rövid ideig (5-10 perc) az ajtót résnyire hagyja nyitva.

A továbbiakban ismételt rárakással folytatható a tüzelés, ügyelve arra, hogy a tűztérben a berakott tüzelő begyulladásához még elegendő parázs maradjon .

FIGYELEM!

A másodlagos levegőnyílást teljesen soha ne zárja el !

A kilincs és a kezelőgombok érintése égési sérülést okozhat, ezért védőkesztyű használata szükséges !

A tűztér ajtót üzem közben mindig zárva kell tartani !

Begyújtás és működés közben ügyeljen a füstcsappantyú nyitott helyzetére !

## A következő begyújtás:

Az újabb begyújtást csak a készülék lehűlt állapotában szabad elvégezni, miután az előző használat során keletkezett hamut a tűztérből és a hamuládából eltávolította.

A burkolatot  nedves szivaccsal célszerű tisztítani, és száraz ruhával áttörölni.

A tisztítási és karbantartási műveleteket csak a készülék lehűlt állapotában szabad elvégezni!

# Karbantartás

Tisztítsa rendszeresen a vizes hőcserélőt (tálcákat) és a füstcsövet a rárakódott koromtól és hamutól.

Bármilyen hiba észlelése esetén forduljon a gyártóhoz, vagy a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

A füstcsövet szükség szerint, de legalább a fűtési szezon közepén és végén ellenőrizze és tisztítsa a koromtól, a visszaszerelésnél ügyeljen a stabil összeillesztésre, tömörségre és a rögzítettségre. Fokozottan ügyeljen arra, hogy a cső ne lógjon be a kémény kürtőjébe.

A kéményt rendszeresen ellenőriztesse a kéményseprővel!

# Üzemzavarok és azok elhárítása

- 5.1 Nem elegendő hőleadás

- Alacsony a teljesítmény, ezért :

- Vizes a fa

- Rakjon több fát a tűzre .

- Növelje a primer levegő mennyiségét a légszabályzókkal.

- Nem elegendő a huzat :

- Ellenőrizze a füstcső és a kémény tisztaságát, szükség esetén tisztítsa azokat.

- Az ajtó tömítése elhasználódott, nem zár tökéletesen. A tömítés cseréjével szüntesse meg a fals levegő beáramlást a tűztérbe.

- 5.2 A kazán külső felülete túlhevül, a festés elszíneződik :

- A tűztér bélése megsérült, eltört: a hibás darabot ki kell cserélni.

## 5.3 A berakott fa nem ég rendesen, elszenesedik, füstöl :

- A tüzelőanyag nem kellően száraz, a füstcső elkormozódott, a kémény nem húz, a készülékbe nem jut elegendő égési levegő. Használjon száraz fát, ellenőriztesse a kéményt, tisztítsa ki a füstcsövet.

- A hamuláda megtelt, a felgyűlt hamu akadályozza az égési levegő beáramlását: Ürítse ki a hamuládát.

# Műszaki adatok

| Tipus: TJK – SZ |
| --- |
| Hasznos Teljesímény: | 68kW | 90kW | 105kW | 180kW | 250kW |
| Füstcsőméret: (mm) | 180 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Fűthető légtér: (m3) | 800-1200 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 |
| max vízhőmérséklet: (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Huzat igény: (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nyomáspróba: (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Átlagos füstgáz hőmérséklet: (°C) | 230-280 | 230-280 | 230-280 | 230-280 | 230-280 |
| Tüzelőanyag: | Szalmabála, venyigebála - Vegyestüzelés ( szén - fa ) |
| Hatásfok ( % ) | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 |
| súly (kg) | 410 | 480 | 610 | 912 | 1180 |

# 7.Körvonalrajz és méretek

| TJK Kazáncsalád |
| --- |
|  | 68kW | 90kW | 105kW | 180kW | 250kW |
| Szélesség: (mm) | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 |
| Magasság: (mm) | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 |
| mélység: (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Füstcső: (mm) | 180 | 180 | 200 | 230 | 250 |

8.Tartozékok :

Biztonsági szelep

Feltöltőcsap

Hőmérő óra

9.Rendelhető alkatrésze:

automata huzatszabályzó, Füstcső

# Text boxes

Szerkezeti elemek:

1. Füstcső csatlakozó

2. Hőleadó felület

3. Tűztér ajtó4. Melegvizes hőcserélő

5. Kilincs

6. Talplemez

7. Primer és szekunder légszabályzók

8. Tűztér bélés

9. Tűzrostély

10.Hamugyüjtő láda

11. Központi fűtés csatlakozók

[Ide írhatja be a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.]

[Ide írhatja be a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges pontján elhelyezhető, és formázását a Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.]